## Slide 1
學期實驗大綱
FCDNN design & its software implementation – 9/25
MIPS assembly programming – 10/9
FC-DNN implementation on Zynq – 10/16
Hardware modeling (Verilog), simulation, & implementation – 10/23
Tiny MIPS as an accelerator (software, hardware) – 11/20、11/25
Trace-driven cache simulation – 12/11

## Slide 2
Advisor: Tay-Jyi Lin
助教: 郭立揚、吳博宇、廖致諺
Tiny MIPS as an accelerator (hardware)

## Slide 3
授課大綱
  Software (11/20)
    Zynq 處理系統（PS）和可程式邏輯（PL）傳輸的基本概念
    Zynq與Mips Core的交互方式
    如何在Mips Core上運行FC-DNN
    如何優化C code，讓執行時間變更少
  Hardware (11/25)
    Mips Core code structure
    如何做Simulation
    新指令的添加方式

## Slide 4
實驗目標
  優化Mnist FC-DNN手寫辨識專案的執行速度：
    新增自定義指令集 (MAC指令d = a * b + c)
    完善Pipeline
      新增Pipeline interlock機制 (Stall取代NOP)
      新增Forwarding機制
      新增Branch prediction機制

## Slide 5
Outline
  Mips-Core
    系統規格
    系統架構
    Memory map
    程式說明 (5 stage pipeline RTL code)
    Simulation
  Exercise
  Homework

## Slide 6
Outline
  Mips-Core
    系統規格
    系統架構
    Memory map
    程式說明 (5 stage pipeline RTL code)
    Simulation
  Exercise
  Homework

## Slide 7
Mips Core – 系統規格
  Mips-Core：
  Pipeline: 5 Stage (IF, ID, EXE, MEM, WB), without forwarding unit & branch prediction
  IM/DM size: 8KB/8KB (2048 * 32 bits)
  Register: 32 integer registers & 32 floating point register (IEEE754)
  Instruction support:
    Integer:
      R type: add, sub, and, or, slt
      I type: addi, lw, sw, beq, bne
      J type: j
    Floating point:
      R type: add.s, mul.s
      I type: lwc1, swc1

## Slide 8
Mips Core – Memory map
Memory map：
 | Address (multiples of 4)
IM (8KB) | 0x40000000 (IM[0]) - 0x40001FFC (IM[2047])
DM (8KB) | 0x40002000 (DM[0]) - 0x40003FFC (DM[2047])
RF | 0x40004000 (RF[0]) - 0x4000407C (RF[31])
MIPS_RSTN | 0x40008004

## Slide 9
Mips Core – 系統架構

## Slide 10
Mips Core – 檔案結構
主要修改的地方

## Slide 11
程式說明 – Instruction Fetch (取指 + PC計算)
always @(*)
begin
if(!rstn)
fetch_instr <= 32'd0;
else
fetch_instr <= instr_mem_dout;
end
always @(posedge clk or negedge rstn)
begin
if(!rstn)
fetch_pc <= 32'd0;
else
fetch_pc <= (branch_xm) ? branch_addr_xm : ((jump_dx) ? jump_addr : (fetch_pc + 4)) ;
end
sram instr_mem( … );

## Slide 12
程式說明 – Instruction Decode (RF讀取)
reg [31:0] REG_I [0:31];
//read data to rs
always @* begin
rs_data = REG_I[rs_addr];
end
//read data to rt
always @* begin
rt_data = REG_I[rt_addr];
end

## Slide 13
程式說明 – Instruction Decode (Control訊號解碼)
case( instr[31:26] )
R_TYPE: …
ADDI: …
LW: begin
alu_src2 <= {{16{instr[15]}}, instr[15:0]};
rd_addr_dx <= instr[20:16];
mem_to_reg_dx <= 1'b1;
reg_write_dx <= 1'b1;
mem_read_dx <= 1'b1;
mem_write_dx <= 1'b0;
branch_dx <= 1'b0;
alu_ctrl <= 4'd2;
fp_operation_dx <= 1’b0;
end
…
…
F_R_TYPE:
endcase

## Slide 14
程式說明 – Execution (Branch位址計算)
always @(posedge clk or negedge rstn)
begin
if(!rstn) begin
…
end else begin
…
...
branch_addr_xm <= pc_dx + {{15{imm[15]}}, imm, 2'b0};
end
end

## Slide 15
程式說明 – Execution (ALU邏輯)
case(alu_ctrl)
4'd0:
alu_out_xm <= alu_src1 & alu_src2;
4'd1:
alu_out_xm <= alu_src1 | alu_src2;
4'd2:
alu_out_xm <= alu_src1 + alu_src2;
4'd6:
alu_out_xm <= alu_src1 - alu_src2;
4'd7:
alu_out_xm <= alu_src1 < alu_src2 ? 1 : 0;
default:
alu_out_xm <= alu_out_xm;
endcase

## Slide 16
程式說明 – Memory (Data Memory寫入、讀取)
//write data
always @(*) begin
…
data_mem_addr <= alu_out_xm[12:2];
data_mem_din <= mem_data_xm;
data_mem_we <= mem_write_xm;
…
end
//read data
assign mem_data_to_reg = mem_read_xm ? data_mem_dout : mem_data_to_reg_tmp;
sram data_mem(
.addra(data_mem_addr),
.clka(clk),
.dina(data_mem_din),
.douta(data_mem_dout),
.ena(1'b1),
.wea(data_mem_we)
);

## Slide 17
程式說明 – Write back(RF寫入)
reg [31:0] REG_I [0:31];
//write back
always @(posedge clk or negedge rstn)
…
if(reg_write_mw && !fp_operation_mw && rd_addr != 5'd0) begin
REG_I[rd_addr] <= (mem_to_reg_mw) ? mem_data_to_reg : alu_out_mw;
end

## Slide 18
Simulation – 測試資料產生流程 (Machine code)
  撰寫Mips assembly code
  在發生Hazard的指令間插入NOP (add $0, $0, $0)
  用MARS輸出Machine code，並複製到im_data/im.txt中
  beq與j指令的Machine code需手動轉換 (Memory base與MARS不同)
  acc:
    beq $5, $4, exit 10a40018 //IM[10]
    ...
    j acc 0800000a //IM[32]
    ...
    exit:
    swc1 $f4, 4($4) e4840004 //IM[35]
  儲存im_data/im.txt檔
offset: 35 – 12 + 1 = 24 = 0x18

## Slide 19
Simulation – Testbench使用與修改方式
  ahb_tb.v
    寫入 Mips相對應的Memory map位址 (IM or DM…)
      ahb_write(addr, data);
    讀取 Mips相對應的Memory map位址
      ahb_read(addr, data);
    若是im.txt有修改，則必須修改讀取的指令數
    //write im
    for(i = 0; i < 40; i = i + 1) begin
    ahb_write(im_addr, instr[i]);
    im_addr = im_addr + 32'd4;
    end

## Slide 20
Simulation – 執行結果
  Terminal中會顯示出暫存器與DM的值以及計算結果
  下圖為模擬的結果 (memory_dump可將Memory中的值顯示出來)
一般暫存器
浮點數暫存器(IEEE754)
Data Memory
計算結果

## Slide 21
Simulation – FC-DNN單顆神經元計算驗證
  將DM的1~2046，全部填1 (IEEE754 = 0x3f80_0000)
  計算公式 (累乘加)
    1*1 + 1*1 + … + 1*1 = 1023 (IEEE754 = 0x447f_c000)
  確認輸出是否為1023 (IEEE754 = 0x447f_c000 )
▲ Testbench模擬結果

## Slide 22
Outline
  Mips-Core
    系統規格
    系統架構
    Memory map
    程式說明 (5 stage pipeline RTL code)
    Simulation
  Exercise
  Homework

## Slide 23
Exercise - 新增MUL指令
  說明：
    計算方式同單顆神經元的FC-DNN，差別為計算整數而非浮點數
                ▲ MUL指令格式
  預期結果
    Terminal中會顯示整數乘加後的整數運算結果
      ans: 000003ff (1023)

## Slide 24
Exercise - 新增MUL指令
  指令添加方式(與R-type指令雷同)：
    修改id_dcu.v
      在 (case( instr[31:26] ))，添加SPETIAL2 OP code 6’b011100的解碼
      設置控制訊號
    alu_src2 //ALU SRC2的來源
    rd_addr_dx //RD的位址
    mem_to_reg_dx //讀memory是否需要寫入暫存器
    reg_write_dx //是否需要寫入暫存器
    mem_read_dx //是否要讀memory
    mem_write_dx //是否要寫memory
    branch_dx //是否為branch指令
    fp_operation_dx //是否為浮點運算指令
  3. 添加case( instr[5:0])判斷是否為MUL指令，是的話 alu_ctrl <= 4'd3;

## Slide 25
Exercise - 新增MUL指令
    修改ex_pipe.v
      在alu_ctrl解碼處新增MUL運算
  case(alu_ctrl)
  4'd0:
  alu_out_xm <= alu_src1 & alu_src2;
  4'd1:
  alu_out_xm <= alu_src1 | alu_src2;
  4'd2:
  alu_out_xm <= alu_src1 + alu_src2;
  4'd3:
  alu_out_xm <= alu_src1 * alu_src2;
  4'd6:
  alu_out_xm <= alu_src1 - alu_src2;
  4'd7:
  alu_out_xm <= alu_src1 < alu_src2 ? 1 : 0;
  default:
  alu_out_xm <= alu_out_xm;
  endcase

## Slide 26
Exercise - 新增MUL指令
  Simulation：
    編譯：
      iverilog –o dio ahb_tb.v
    執行：
      vvp dio
    查看波型：
      gtkwave cpu_hw.vcd
  驗收方式：
    在Terminal顯示出累加結果ans: 000003ff ，請助教檢查

## Slide 27
Outline
  Mips-Core
    系統規格
    系統架構
    Memory map
    程式說明 (5 stage pipeline RTL code)
    Simulation
  Exercise
  Homework

## Slide 28
Homework
  作業內容：
    優化Mnist FC-DNN手寫辨識專案的執行速度，可能的優化方向為(盡力做就好)：
      新增自定義指令集 (MAC指令d = a * b + c)
      完善Pipeline
        新增Pipeline interlock機制 (Stall取代NOP)
        新增Forwarding機制
        新增Branch prediction機制
    將實作結果撰寫成5頁內的A4紙本報告，內容可自由發揮

## Slide 29
Homework
  紙本報告內容建議：
    簡述Mnist FC-DNN
    執行FC-DNN計算的效能瓶頸 (Mips core)
    優化方式 (硬體、軟體)
    優化結果 (Perf數據前後對比)
    結論與心得
  作業繳交方式：
    實體Demo與繳交紙本報告
  Office hour：
    時間：每週三、四 下午7:00 – 9:00
    地點：資工館 501A實驗室

## Slide 30
Homework
  Demo及報告繳交時間：
    2023/12/16 (一) 下午2:00 – 5:00 (資工館 501A實驗室)
    ※ 當天有課請提早通知助教 ，逾時不接受補demo
  Demo內容：
    優化後的Perf執行時間
  Demo注意事項：
    請攜帶紙本報告繳交
    需歸還Zedboard，並請記得帶借用單

## Slide 31
Appendix

## Slide 32
教學影片
  從零開始創建Vivado專案
  https://youtu.be/tggUh-G34hU
  Vivado快速包裝IP
  https://youtu.be/bBvuOrZBHaM

## Slide 33
浮點指令格式 – lwc1、swc1

## Slide 34
浮點指令格式 – add.s、mul.s

## Slide 35
iverilog安裝
  雙擊iverilog-v12-20220611-x64_setup.exe 並進行安裝
  開始icon點擊右鍵，並選取系統

## Slide 36
iverilog安裝
  點擊進階系統設定
  選取環境變數

## Slide 37
iverilog安裝
  雙擊Path
  新增這兩個檔案路徑，點擊確定