## Slide 1
學期實驗大綱
FCDNN design & its software implementation – 9/25
MIPS assembly programming – 10/9
FC-DNN implementation on Zynq – 10/16
Hardware modeling (Verilog), simulation, & implementation – 10/23
Tiny MIPS as an accelerator (software, hardware) – 11/20、11/25
Trace-driven cache simulation – 12/11

## Slide 2
Advisor: Tay-Jyi Lin
助教: 郭立揚、吳博宇、廖致諺
FC-DNN implementation on Zynq

## Slide 3
前情提要
  上一個LAB學會了Pytorch訓練Mnist手寫辨識FC-DNN模型，且得到了FC-DNN計算所需的權重(weight)、偏差(bias)
  本次作業會利用上個LAB所得到參數，用C完成Mnist手寫辨識專案，最終放上去Zedboard執行

## Slide 4
Outline
  Zedboard
    介紹
    環境建置
    USB檔案傳輸
    程式編譯與執行
  Perf
    介紹
    使用範例
    參考連結
  Exercise
  Homework

## Slide 5
Outline
  Zedboard
    介紹
    環境建置
    USB檔案傳輸
    程式編譯與執行
  Perf
    介紹
    使用範例
    參考連結
  Exercise
  Homework

## Slide 6
Zedboard介紹
Zedboard
  Zedboard為所Xilinx研發，結合了FPGA (硬體) 與ARM (軟體) 系列CPU的SoC開發版
Zedboard規格
  型號 : Xilinx Zedboard Zynq-7000
  CPU : Dual-Core ARM Cortex-A9(669MHz)
  RAM : 512MB DDR SDRAM
  BRAM：560KB (約可存14萬筆32bits浮點數，也就是大約是一層128隱藏層的FCDNN參數量)
  Storge : 256MB Memory & SD Card
  I/O Interface : D-Sub、HDMI、USB、RJ45

## Slide 7
Zedboard介紹
Zedboard盒內配件
  Zedboard開發版一張
  12V變壓器 : 用於Zedboard供電
  SD Card : 用於裝載Zedboard系統與程式
  Micro USB延長線 : 與其他周邊設備溝通
  USB OTG 轉接線(B母轉A公) : 讀取隨身碟裝置
  注意：
    要價不斐，若損壞需賠償
SD Card
變壓器
USB延長線
USB OTG轉接線

## Slide 8
Zedboard環境建置 (1) – 開機
檢查Jumper (開機前)
  Zedboard Jumper若設定錯誤可能導致無法開機，請按照開機步驟進行開機
開機步驟
  將變壓器接頭插上Zedboard
  將Micro USB線接上PC與Zedboard
  將確認上述步驟無誤後，再開啟Zedboard電源開關
3
4
2
1

## Slide 9
Zedboard環境建置 (2) – 與PC連接
連接步驟
  Zedboard開機 → 打開裝置管理員→確認有顯示USB序列裝置
  至網頁連結下載MobaXterm (下載連結)
  選擇MobaXterm左上角的Session
  跳出Session Setting視窗 → 選擇Serial選項
  選擇USB序列裝置
  Speed選擇115200(bits per second)
1
2
4
3
5
6

## Slide 10
Zedboard環境建置 (3) – 開機後檢查
確認開機標誌
  確認Done的LED燈是否恆亮
  OLED螢幕顯示Xilinux標誌
確認Terminal
  在MobaXterm上顯示右圖畫面
  命令欄出現root@localhost，並且無出現任何錯誤

## Slide 11
Zedboard USB檔案傳輸
USB規格：
  FAT32格式 (若非FAT32，則需格式化成FAT32)
檔案傳輸方式
  將程式(C code)或資料夾放入USB中
  將USB透過OTG線連接到Zedboard
  透過Moba Xterm下指令給Zedboard執行程式
指令 (Moba Xterm中)
  mount /dev/sda1 /mnt //掛載隨身碟裝置
  若出現device /dev/sda1 does not exist，將sda1改為sdb1，如 mount /dev/sdb1 /mnt
  cp -r /mnt/(資料夾路徑) ./ //複製資料夾到當前目錄下，路徑與路徑間有空格
  umount /mnt //退出USB

## Slide 12
Zedboard程式編譯與執行
Moba Xterm指令
  ls -l //查看路徑下的所有檔案
  cd mnist //進入mnist資料夾中
  gcc ./hello_world.c -o hello_world //將hello_world.c檔編譯成可執行檔
  ./hello_world //執行hello_world程式

## Slide 13
Outline
  Zedboard
    介紹
    環境建置
    USB檔案傳輸
    程式編譯與執行
  Perf
    介紹
    使用範例
    參考連結
  Exercise
  Homework

## Slide 14
Perf - 介紹
性能分析工具：
  支援多種效能分析：Perf 可以測量和分析各種性能指標，如指令數、快取命中率、分支預測命中率、CPU 週期等。這些指標有助於了解程式的性能瓶頸和優化需求。
  動態資料擷取： Perf 允許你動態追蹤正在運行的程式，包括 CPU 使用情況、系統調用、函數調用等。
  廣泛用途： Perf 適用於各種用途，包括應用程式性能分析、內核性能分析、硬體性能分析、系統調校等。它為開發人員提供了廣泛的硬體和軟體資源，以加速創新和開發過程。

## Slide 15
Perf - 使用範例 (Zedboard)
使用perf測試程式:
  1. Perf重複執行2次，將數字取平均，分析硬體資訊 (Cycle數越少，程式執行越快)
  perf stat --repeat 2 -e cycles,instructions,cache-misses,cache-references ./hello_world

## Slide 16
Perf - 參考連結
Linux 效能分析工具: Perf:
https://wiki.csie.ncku.edu.tw/embedded/perf-tutorial
系統級性能分析工具 — Perf
https://www.cntofu.com/book/46/linux_tools/xi_tong_ji_xing_neng_fen_xi_gong_ju__perf.md

## Slide 17
Outline
  Zedboard
    介紹
    環境建置
    USB檔案傳輸
    程式編譯與執行
  Perf
    介紹
    使用範例
    參考連結
  Exercise
  Homework

## Slide 18
Exercise
  說明：
    在Zedboard上編譯hello_world.c，並運行程式
      cd mnist
      gcc hello_world.c -o hello_world
      ./hello_world
    使用Perf觀察程式效能 (給助教看Perf的輸出結果)
      perf stat --repeat 2 -e cycles,instructions,cache-misses,cache-references ./hello_world

## Slide 19
Outline
  Zedboard
    介紹
    環境建置
    USB檔案傳輸
    程式編譯與執行
  Perf
    介紹
    使用範例
    參考連結
  Exercise
  Homework

## Slide 20
Homework
  作業內容：
    使用上一個LAB訓練的權重，修改範例程式，並成功在Zedboard上執行Mnist手寫辨識，準確率達到98%以上，
    使用perf觀察硬體的效能資訊，盡可能的優化程式的執行速度(降低Cycle數、降低instruction count、降低Cache miss…)。需要注意的是printf不是主要的效能觀測對象，可能會導致程式執行時間變更久，註解掉printf有助於減少執行時間

## Slide 21
Homework
  繳交內容：
    Mnist手寫辨識修改後的C語言檔 (.c)
    FC-DNN準確率大於98%的權重檔 (.txt)
    FC-DNN輸入、輸出、隱藏層神經元數量 (.txt)
    Zedboard執行程式截圖 (screen shot - 包含準確率)
    Perf效能分析截圖 (screen shot) (註解掉printf有助於減少執行時間)
  評分標準：
    完成課堂練習(40%)
    回家作業(60%)
      功能設計正確 – 準確率98%以上(40%)
      程式執行Cycle數(20%)
        1 ~ 10 名 20%
        10 ~ 20 名 10%
        21 ~ 名 0%

## Slide 22
Homework
  繳交期限：
    2024/10/22 23:59前上傳ecourse2
  注意：
    遲交、未交者不予計分。(遲交者在期末保有調分機會)

## Slide 23
Appendix

## Slide 24
安裝win10 gcc編譯環境 – 安裝mingw

## Slide 25
安裝win10 gcc編譯環境 – 安裝mingw

## Slide 26
安裝win10 gcc編譯環境 – 安裝mingw

## Slide 27
安裝win10 gcc編譯環境 – 環境變數設定
3. 點擊 進階系統設定
對windows點右鍵
選取 系統

## Slide 28
安裝win10 gcc編譯環境 – 環境變數設定
4. 點擊環境變數
5. 點擊path並按下編輯
6. 新增並輸入bin資料夾路徑，
按下確定。
C:\MinGW\bin

## Slide 29
安裝win10 gcc編譯環境 – 編譯與執行
編譯：gcc dnn_test.c -o hello_world
執行：./hello_world.exe